## Slide 1
工程电磁场B期末复习
一、矢量分析基础
二、静态场的知识要点
三、时变场的知识要点
四、平面电磁波知识要点
五、导行电磁波知识要点
六、电流元辐射知识要点
七、场的求解方法

## Slide 2
1、矢量的基本运算，点积和叉积的计算
梯度：是一个矢量，代表最大方向导数。
一、 矢量分析基础
2、“三度”的定义及其物理含义
散度：是一个标量，代表通量源的强度。
旋度：是一个矢量，代表漩涡源的强度。
哈密顿算子：是一个矢量。

## Slide 3
一、 矢量分析基础
3、“三定理”的表达式及其意义
散度定理：（高斯定理）
数学上：将体积分转化为面积分。
物理上：建立了区域中场和该区域边界面上场的关系。
旋度定理：（斯托克斯定理）
数学上：将面积分转化为线积分。
物理上：建立区域中的场和区域边缘的磁场的关系。

## Slide 4
一、 矢量分析基础
3、“三定理”的表达式及其意义
亥姆霍兹定理：
若矢量场 F(r) 在无限区域中处处是单值的， 且其导数连续有界，源分布在有限区域V  中，则当矢量场的散度及旋度给定后，该矢量场 F(r) 可以表示为
✽ 任一矢量场均可表示为一个 无旋场与一个无散场之和。
✽ 无限空间中既无散又无旋的场是不存在的。
✽ 局部的无源区可能存在既无散也无旋的场。

## Slide 5
一、 矢量分析基础
4、无散场和无旋场
无散场：散度处处为零的场。
任一矢量场的旋度的散度一定等于零。
任一无散场可以用一个旋度场来表示。
无旋场：旋度处处为零的场。
任一矢量场的梯度的旋度一定等于零。
任一无旋场可以用一个梯度场来表示。
5、正交曲面坐标系

## Slide 6
二、静态场的知识要点
场 | 静电场 | 恒定电流场 | 恒定磁场
源 | 静止电荷 | 外加源 | 恒定电流
基本方程 |  |  | 
场 特性 | 有散无旋场，保守场 | 无散无旋场 | 无散有旋场 ，非保守场
介质特性 | 极化特性 | 导电特性 | 磁化特性
场的通解 |  |  | 
位函数解 |  |  | 
边界条件 |  |  | 
1、静态场基本知识点

## Slide 7
二、静态场的知识要点
场 | 静电场 | 恒定电流场 | 恒定磁场
力线 | 电场线 | 电流线 | 磁通线
系统特性 | 电容 ： | 电阻 ： | 电感：
能量密度 |  |  | 
偶极子 | 电偶极子： |  | 磁偶极子：
2、介质的特性分类
与时间相关特性：静止介质、运动介质
与空间相关特性：均匀介质、非均匀介质
与外场强度相关：线性介质、非线性介质
与外场方向相关：各项同性介质、各向异性介质

## Slide 8
三、 时变场的知识要点
时变场的源：
时变电荷、时变电流、位移电流
基本方程：
积分形式
微分形式
场特性：
时变电场有散有旋、时变磁场无散有旋、时变电磁场有散有旋、无源区为有旋无散场。
介质特性：
电荷守恒定律：

## Slide 9
三、 时变场的知识要点
位函数的波动方程：
位函数的解：
场的解：
边界条件：
任何边界：
任何边界：
一般情况：
介质导体分界面：

## Slide 10
三、 时变场的知识要点
能量密度：
能流密度矢量：
坡印廷定理：
正弦电磁场：
坡印廷矢量的方向、大小、物理含义
物理含义
电磁场复矢量：
复矢量转瞬时值：
复能流密度矢量：
场量的最大值和有效值的关系
能量的最大值和周期平均值的关系
实部、虚部以及相位关系的物理含义

## Slide 11
四、 平面电磁波的知识要点
均匀平面波：
波长：
空间相位 kz 变化 2 所经过的距离称为波长：
相位常数：
相速度：
空间相位相等的点组成的曲面叫波面；波面为平面的波叫平面波；平面波波面内场强振幅相等的波叫均匀平面波。
相位：
上式中  t 称为时间相位。kz 称为空间相位。
周期：
时间相位  t 变化 2 所经历的时间称为周期：
单位长度内的相位变化（也称空间频率）：
电磁波相位变化的速度：
（一）：理想介质中的平面波
波阻抗：
电场强度与磁场强度之比称为电磁波的波阻抗：

## Slide 12
四、 平面电磁波的知识要点
等效介电常数：
传播常数：
波阻抗：
两类特殊情况：
集肤效应：
色散：
各频率分量以不同的相速传播，使得各个频率分量之间的相位关系发生变化，导致信号失真，这种现象称为色散
波阻抗为复数，电场磁场相位不等。
（二）：导电介质中的平面波
kc 称为传播常数，k 称为相位常数， k 称为衰减常数 。

## Slide 13
四、 平面电磁波的知识要点
极化特性：
（三）：平面波的极化特性
电场强度的方向随时间变化的规律
线极化波，极化方向倾斜角满足：
时：因为 超前 ，为右旋极化波。
1、
2、
时，为右旋园极化波化波。
当：
时，为右旋椭圆园极化波化波。
当：
时：因为 滞后 ，为左旋极化波。
3、
时，为左旋园极化波化波。
当：
时，为左旋椭圆园极化波化波。
当：

## Slide 14
四、 平面电磁波的知识要点
（四）：平面波对平面边界的投射
投射方式 | 正投射 | 斜投射
反射系数 |  | 
透射系数 |  | 
无反射 | 理想介质到一般导电介质 | 只有平行极化波才 会发生无反射现象
全反射 | 良导体，无折射波 | 折射波为表面波
对多层边界的正投射：
输入波阻抗的阻抗变换：
四分之一波长的阻抗变换特性
驻波比：

## Slide 15
五、 导行电磁波的知识要点
矩形波导的模：
截至波长：
截至频率：
基本概念：
TEM波，TE波、TM波、纵向场法、工作波长、波导波长。
截至传播常数：
波导波阻抗：
TMmn中，大的 m 及 n 模式称为高次模，小的称为低次模；TM波的最低模式是TM11波，TE波的最低模式为TE01波或TE10波。

## Slide 16
六、 电流元辐射的知识要点
近区场的场分布：
远区场的场特点：
辐射功率：
电流元：
远区场的场分布：
辐射电阻：
一段载有均匀同相的时变电流的导线称为电流元。
① 远区场为TEM波，电场与磁场的关系为 。
② 电场与磁场同相，所以远区场又称为辐射场。
③ 远区场强振幅与距离 r 一次方成反比。
④远区场强振幅还与观察点所处的方位有关，这种特性称为天线的方向性。与方位角 及 有关的函数称为方向性因子。
⑤ 远区场为线极化。当然，在不同的方向上极化方向不同。

## Slide 17
七、 场的求解方法
1、静态场的求解
求静电场：
1、利用静电场高斯定理
2、通过电位分布求解
3、直接通过电荷分布求解
求恒定磁场：
1、利用安培环路定理
2、通过矢量磁位分布求解
3、直接通过电流分布求解

## Slide 18
七、 场的求解方法
2、时变场的求解
1、波动方程求解：
电位满足的齐次波动方程：
齐次波动方程的通解：
2、正弦电磁场求解：
已知电场（磁场）的瞬时值，求磁场（电场）的瞬时值和复值：
已知电场（磁场）的瞬时值，求能量密度和能流密度矢量的平均值：
瞬时值
求复值
求解场
瞬时值
瞬时值
求复值
求解场
算能量

## Slide 19
七、 场的求解方法
3、平面电磁波的求解
1、已知电场的表达式，求磁场、参数、能流密度等：
2、已知介质参数，求场、能量：
已知参数
求其他参数
求解场复值
求能量
瞬时值
求解参数
求复值
求解场
算能量
复值
求解参数
求解场
算能量
例8-2-1
例8-3-1
3、已知介质参数，求反射系数和透射系数：
4、已知任意方向的平面波电（磁）场，求解参数和特性：
例8-7-1
例8-5-1

## Slide 20
七、 场的求解方法
4、矩形波导的求解
1、已知波导尺寸和频率，求可传输模式：
例9-2-1
5、电流元辐射的求解
1、已知电流元、求解远区场：
例10-1-1